## Slide 1
김정인
jikim@imguru.co.kr
강의환경 : raspberry pi 확장 보드 , ubuntu 18.04
강의 자료 공유 서버 :
ftp-server : 156.147.178.101
id : linux
passwd : 없음
강의자료 배포 : 01_day 폴더
01_day.ppt
강의 시간 : 40분 - 15 ~ 20 휴식
11시 45분 - 13시 05분

## Slide 2
module programming
kernel timer
interrupt , workqueue
Process ( task_struct )
Schedule , O(n) -> O(1) -> CFS
signal
Buddy System
Slab allocator
Vmalloc
Virtual File System
Major 번호 분기 ( register_chrdev , register_chrdev_region )
Minor 번호 분기
Major 번호 / Minor 번호 동적 생성
Device 특수 파일의 동적 생성
GPIO 제어
7 Segment 제어
모터 제어
부저 제어
LED
Sysfs 이용한 하드웨어 제어

## Slide 4
크로스 컴파일러 설치
우분투에서
# git clone https://github.com/raspberrypi/tools ~/tools
크로스 컴파일 환경 확인
# vi ~/.bash_profile

## Slide 5
static const char __UNIQUE_ID(license)[]
__used __attribute__((section(".modinfo"), unused, aligned(1)))
= __stringify(license) "=" “GPL”

## Slide 6
모듈로 컴파일 될때
#define module_init(initfn) \
int init_module(void) __attribute__((alias(#initfn)));
//---------------------------------------------
module_init(my_init);
int init_module(void) __attribute__((alias(“my_init”)));

## Slide 7
커널로 컴파일 될때 ( 부팅시 자동 호출 되어야 한다. )
#define __define_initcall(fn, id) \
static initcall_t __initcall_##fn##id __used \
__attribute__((__section__(".initcall" #id ".init"))) = fn;
#define device_initcall(fn) __define_initcall(fn, 6)
#define __initcall(fn) device_initcall(fn)
#define module_init(x) __initcall(x);
//---------------------------------------------
module_init(my_init);
__initcall(my_init);
device_initcall(my_init);
__define_initcall(my_init, 6);
#define __define_initcall(fn, id) \
static initcall_t __initcall_##my_init##6 __used \
__attribute__((__section__(".initcall" #6 ".init"))) = fn;

## Slide 8
#define __define_initcall(fn, id) \
static initcall_t __initcall_##my_init##6 __used \
__attribute__((__section__(".initcall" #6 ".init"))) = fn;
typedef int (*initcall_t)(void);
#define __define_initcall(fn, id) \
static initcall_t __initcall_my_init6 __used \
__attribute__((__section__(".initcall6.init"))) = my_init;

## Slide 9
start_kernel();
rest_init();
kernel_init();
kernel_init_freeable();
do_basic_setup();
do_initcalls();
do_initcall_level(level=6);
do_one_initcall(*fn=my_init);
(*fn)();
my_init();

## Slide 10
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
int my_init(void)
{
printk("my_init()\n");
return 0;
}
void my_exit(void)
{
printk("my_exit()\n");
}
MODULE_LICENSE("GPL");
module_init(my_init);
module_exit(my_exit);
module_3.c

## Slide 11
obj-m = module_3.o
KERNEL=/root/linux
PWD=$(shell pwd)
default :
$(MAKE) -C $(KERNEL) SUBDIRS=$(PWD) modules
clean :
$(MAKE) -C $(KERNEL) SUBDIRS=$(PWD) clean
install :
scp $(patsubst %.o,%.ko, $(obj-m)) root@192.168.137.100:
Makefile

## Slide 12
우분투에서
# ssh-keygen -t rsa
# cd ~
# ls -al
.ssh
# cd .ssh
# ls
공개키 전송
# scp id_rsa.pub root@192.168.137.100:.ssh/authorized_keys
scp 패스워드 없이 사용하기

## Slide 13
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/moduleparam.h>
static int my_int=100;
module_param( my_int, int, 0660 );
int my_init(void)
{
printk("my_init()\n");
printk("my_int=%d\n", my_int);
return 0;
}
void my_exit(void)
{
printk("my_exit()\n");
}
MODULE_LICENSE("GPL");
module_init(my_init);
module_exit(my_exit);
module_param.c
# insmod module_param.ko
# dmesg
# insmod module_param.ko my_int=200
# dmesg
sysfs 내에
모듈 parameters 디렉토리가 생성됨

## Slide 14
static char *my_string="default";
module_param( my_string, charp, 0660 );
int my_init(void)
{
printk("my_init()\n");
printk("my_int=%d\n", my_int);
printk("my_string=%s\n", my_string);
return 0;
}
module_param.c
# insmod module_param.ko
# dmesg
# insmod module_param.ko my_string=“kji”
# dmesg
sysfs 내에
모듈 parameters 디렉토리가 생성됨

## Slide 15
static int my_array[5] = {1,2,3,4,5};
static int count=0;
module_param_array( my_array, int, &count, 0660 );
static char *my_string="default";
module_param( my_string, charp, 0660 );
int my_init(void)
{
int i;
printk("my_init()\n");
printk("my_int=%d\n", my_int);
printk("my_string=%s\n", my_string);
for( i=0; i<count; i++ )
printk("my_array[%d]=%d\n", i, my_array[i]);
return 0;
}
module_param.c

## Slide 16
Epoch : 1970년 1월 1일 자정으로 부터 흘러온 초단위의 시간
Jiffies : 부팅시로부터 흘러온 틱(tick) 단위의 시간
HZ : 초당 입력되는 tick의 수
CPU

## Slide 17
my_timer.expires = jiffies + 3*HZ ;
지금 으로부터 3 초
CPU

## Slide 18
void my_timer_handler(unsigned long data )
{
printk("my_timer_handler(%lu)\n", data );
}
int my_init(void)
{
printk("my_init()\n");
init_timer(&my_timer);
my_timer.expires = jiffies + 3*HZ;
my_timer.function = my_timer_handler;
my_timer.data = 0;
add_timer(&my_timer);
return 0;
}
void my_exit(void)
{
printk("my_exit()\n");
del_timer(&my_timer);
}

## Slide 19
#define IRQF_TRIGGER_RISING 0x00000001
#define IRQF_TRIGGER_FALLING 0x00000002
#define IRQF_TRIGGER_HIGH 0x00000004
#define IRQF_TRIGGER_LOW 0x00000008
5v
0v
Pressed Event
5v
0v
Released Event

## Slide 20
user mode
kernel mode
SAVE CONTEXT
인터럽트 소스 분석(irq)
IVT 검색
ISR 을 실행
RESTORE CONTEXT
190
IVT
my_irq_handler